## Slide 1: Systèmes Logiques Elaboré par : PhD. Ramzi ZOUAOUI Licence en Informatique Niveau 1 Faculté des Sciences de Tunis AU 2024-2025

## Slide 2: Chapitre 2 : Algèbre Booléenne & Portes Logiques

## Slide 3
Plan du Chapitre
1- Introduction 2- Tables de vérité 3- Les opérateurs logiques élémentaires 4- Mise sous forme algébrique des circuits
logiques 5- Propriétés des opérateurs logiques
: Théorèmes de Boole 6- Théorème de Morgan 7- Les opérateurs Universels

## Slide 4
1- Introduction
Définition : L’algèbre binaire, ou l’algèbre de Boole, est une logique qui
porte sur des variables qui ne peuvent prendre que deux étapes : « 0 » et « 1 ».
Dans le domaine de la logique numérique, on utilise d’autres expressions qui sont
synonymes à 1 et 0. Certaines de ces expressions sont représentées au tableau
suivant. Par ailleurs, nous utiliserons surtout 1/0 et niveau haut/niveau bas.
Niv. Logique 0 | Niv. Logique 1
Faux | Vrai
Arrêt | Marche
Bas | Haut
Non | Oui
Ouvert | Fermé

## Slide 5
L’algèbre de Boole est l’outil mathématique qui permet d’établir
la relation entre les sorties et les entrées d’un système logique
(synthèse du système).
Réciproquement, cet outil nous permet de déterminer les règles de
fonctionnement d’un système logique existant (analyse du système).
Système Logique
Fonction
Entrées
Sorties

## Slide 6
2- Table de vérité
Une table de vérité représente la réaction d’un circuit logique (sa valeur de sortie)
à diverse combinaisons de niveaux logiques appliqués aux entrées. La figure
suivante en montre des tables de vérité à deux, trois, quatre entrées et une sortie.
 | A | B | S
 | 0 | 0 | ?
 | 0 | 1 | ?
 | 1 | 0 | ?
 | 1 | 1 | ?
Nb lignes 22
Nb lignes 23
A | B | C | S
0 | 0 | 0 | ?
0 | 0 | 1 | ?
0 | 1 | 0 | ?
0 | 1 | 1 | ?
1 | 0 | 0 | ?
1 | 0 | 1 | ?
1 | 1 | 0 | ?
1 | 1 | 1 | ?
Nb lignes 24
A | B | C | D | S
0 | 0 | 0 | 0 | ?
0 | 0 | 0 | 1 | ?
0 | 0 | 1 | 0 | ?
0 | 0 | 1 | 1 | ?
0 | 1 | 0 | 0 | ?
0 | 1 | 0 | 1 | ?
0 | 1 | 1 | 0 | ?
0 | 1 | 1 | 1 | ?
1 | 0 | 0 | 0 | ?
1 | 0 | 0 | 1 | ?
1 | 0 | 1 | 0 | ?
1 | 0 | 1 | 1 | ?
1 | 1 | 0 | 0 | ?
1 | 1 | 0 | 1 | ?
1 | 1 | 1 | 0 | ?
1 | 1 | 1 | 1 | ?

## Slide 7
3- Les opérateurs logiques
élémentaires
Les portes logiques sont des circuits électroniques dont les fonctions de transfert (relation entre les entrées et les sorties) matérialisent les opérations de base appliquées à des variables électriques.

## Slide 8: Si V0 représente le niveau BAS de tension (état 0) et V1 le niveau HAUT de tension (état 1), on relève en sortie du circuit les tensions données dans la table de fonctionnement eton en déduit la table de vérité.
  3.1 L’opérateur « NON » : La complémentation

## Slide 9
  3.2 L’opérateur « ET » : Produit Logique
Table de fonctionnement |  | 
VA | VB | VS
V0 | V0 | V0
V0 | V1 | V0
V1 | V0 | V0
V1 | V1 | V1
Table de Vérité |  | 
A | B | S
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 10
  3.2 L’opérateur « ET » : Produit Logique
L’opérateur ET à 3 entrées :
Table de Vérité |  |  | 
A | B | C | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
S = A.B.C

## Slide 11
  3.2 L’opérateur « ET » : Produit Logique
Exemple de circuit commercialisé :
Le circuit TTL 7408
(4 portes ET à 2 entrées)
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
Masse
+ VCC
Le circuit TTL 7411
(3 portes ET à 3 entrées)

## Slide 12
  3.3 L’opérateur « OU » : Addition Logique
Table de Vérité |  | 
A | B | S
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Table de fonctionnement |  | 
VA | VB | VS
V0 | V0 | V0
V0 | V1 | V1
V1 | V0 | V1
V1 | V1 | V1

## Slide 13
  3.3 L’opérateur « OU » : Addition Logique
L’opérateur OU à 3 entrées :
Table de Vérité |  |  | 
A | B | C | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
S = A+B+C

## Slide 14
  3.3 L’opérateur « OU » : Addition Logique
Exemple de circuit commercialisé
Le circuit TTL 7432
(4 portes OU à 2 entrées)
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
Masse
+ VCC

## Slide 15
4- Mise sous forme algébrique des circuits logiques
Tout circuit logique, quelle que soit sa complexité, peut être représenté au moyen de la porte ET, de la porte OU et de la porte NON. Le schéma obtenu est appelé logigramme.

## Slide 16
4- Mise sous forme algébrique des circuits logiques
Exemple 1 : Un circuit et son équivalent booléen.

## Slide 17
4- Mise sous forme algébrique des circuits logiques
Exemple 2 : Un circuit logique dont l’expression comporte des parenthèses.

## Slide 18
4- Mise sous forme algébrique des circuits logiques
Exemple 3 : Circuits comportant des inverseurs.

## Slide 19
5- Propriétés des opérateurs logiques : Théorèmes de Boole
Double négation:
Cas particuliers :

## Slide 20
5- Propriétés des opérateurs logiques : Théorèmes de Boole
Commutativité :
Absorption :

## Slide 21
5- Propriétés des opérateurs logiques : Théorèmes de Boole
Associativité :
Distributivité :

## Slide 22
6- Théorème de Morgan
Pour complémenter une fonction logique, on remplace chaque variable par son complément, chaque ET logique par un OU logique et chaque OU logique par un ET logique.
1- Complément d’un produit logique
2- Complément d’une somme logique

## Slide 23
6- Théorème de Morgan
1- Complément d’un produit logique
2- Complément d’une somme logique

## Slide 24
7- Les opérateurs Universels
Ces opérateurs sont dites « opérateurs universels », ils permettent de réaliser les 3 opérateurs de base : l’inversion logique « NON », le « ET » logique et le « OU » logique. Ils forment donc un groupe logique complet.
  1- L’opérateur « NON-ET » : NAND
  2- L’opérateur « NON-OU » : NOR
  3- L’opérateur « OU EXCLUSIF » : XOR

## Slide 25
7- Les opérateurs Universels
  1- L’opérateur « NON-ET » : NAND
Table de Vérité |  | 
A | B | S
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
S
A
B

## Slide 26
7- Les opérateurs Universels
  1- L’opérateur « NON-ET » : NAND
Exemple de circuit commercialisé :
Le circuit TTL 7400
(4 portes NAND à 2 entrées)
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
Masse
+ VCC

## Slide 27
7- Les opérateurs Universels
  1- L’opérateur « NON-ET » : NAND
Exemple : Réalisation de : A . B + C . D
Après simplification :
A
B
C
D
A
B
C
D

## Slide 28
7- Les opérateurs Universels
  2- L’opérateur « NON-OU » : NOR
Table de Vérité |  | 
A | B | S
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
A
B
S

## Slide 29
7- Les opérateurs Universels
  2- L’opérateur « NON-OU » : NOR
Exemple de circuit commercialisé :
Le circuit TTL 7436
(4 portes NOR à 2 entrées)
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
Masse
+ VCC

## Slide 30
7- Les opérateurs Universels
  3- L’opérateur « OU EXCLUSIF » : XOR
Table de Vérité |  | 
A | B | S
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A
B
S

## Slide 31
7- Les opérateurs Universels
  3- L’opérateur « OU EXCLUSIF » : XOR
Exemple de circuit commercialisé :
Le circuit TTL 7486
(4 portes XOR à 2 entrées)

## Slide 32
7- Les opérateurs Universels
  3- L’opérateur « OU EXCLUSIF » : XOR
Propriétés :
- L’opérateur « OU EXCLUSIF » est associatif et commutatif.
- L’opérateur « OU EXCLUSIF » possède trois propriétés équivalentes :
  . OU exclusif : A  B = 1 si A=1 et B=0 ou bien A=0 et B=1
  . Comparateur de différence : A  B = 1 si (A  B)
  . Clé d’imparité A  B = 1 si (A,B) contient un nombre impaire de « 1 ».
Exemple :
A  B  C  D  E … = 1 si la combinaison (A,B,C,D,E,…) contient un nombre impaire de « 1 ».
La complémentation de l’opérateur « OU EXCLUSIF » : il suffit de complémenter un nombre impaire de variables.
Exemple : .

## Slide 33
7- Les opérateurs Universels
Exercice :
Réaliser l’opérateur A  B par le minimum de portes NAND
à deux entrées.
2. Réaliser l’opérateur A  B par le minimum de portes NOR à deux entrées.

## Slide 34
7- Les opérateurs Universels
Solution :
1-
A
B

## Slide 35
7- Les opérateurs Universels
Solution :
1-
A
B

## Slide 36
7- Les opérateurs Universels
Solution :
2-

## Slide 37
7- Les opérateurs Universels
Solution :
2-
A
B