## Slide 1: Systèmes Logiques Elaboré par : PhD. Ramzi ZOUAOUI Licence en Informatique Niveau 1 Faculté des Sciences de Tunis AU 2024-2025

## Slide 2: Chapitre 3 : Recherche et simplification des fonctions logiques

## Slide 3
Plan du Chapitre
1- Introduction 2- Fonctions logiques décrites par une
table de vérité 3- Simplification algébrique 4- Diagrammes de KARNAUGH

## Slide 4
1- Introduction
Le fonctionnement d’un système logique combinatoire est décrit:
-Littéralement : par une ou plusieurs propositions logiques.
-Numériquement : par sa table de vérité
(état de la sortie pour toute les combinaisons des variables d’entrées).
-Algébriquement : par une fonction logique
(en associant les variables par les opérateurs ET, OU et NON.
-Par une table de fonctionnement : décomposition en plusieurs
blocs fonctionnels.

## Slide 5
2- Fonctions logiques décrites par une
table de vérité
  2-1 Fonction complètement définie : Il s’agit de fonctions
  dont la valeur est connue pour toutes les combinaisons des variables.
Exemple : La fonction « Majorité de 3 variables »: MAJ (A,B,C)
La fonction MAJ vaut 1 si la majorité (2 ou 3) des variables sont à l’état 1.
Table de vérité :
Combinaison | A | B | C | MAJ (A,B,C)
C0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | 0 | 0 | 1 | 0
C2 | 0 | 1 | 0 | 0
C3 | 0 | 1 | 1 | 1
C4 | 1 | 0 | 0 | 0
C5 | 1 | 0 | 1 | 1
C6 | 1 | 1 | 0 | 1
C7 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 6
2- Fonctions logiques décrites par une
table de vérité
  2-2 Fonction Incomplètement définie : sa valeur est indifférente
  (ne change pas le résultat) ou non spécifiée (n’existent pas) pour certaines
  combinaisons de variables. Elles peuvent être physiquement impossibles.
  On utilise le symbole X ou  pour la valeur non spécifiée de la fonction.
Exemple : Soit un clavier qui comporte 3 boutons poussoirs P1, P2 et P3 qui
commandent une machine et qui possèdent un verrouillage mécanique telle que :
2 boutons adjacents ne peuvent pas être enfoncés simultanément.
Clavier :
P1 | P2 | P3
 |  | 
Marche Manuelle | Arrêt | Augmenter la Vitesse

## Slide 7
2- Fonctions logiques décrites par une
table de vérité
  2-2 Fonction Incomplètement définie :
  Clavier :
P1 | P2 | P3
 |  | 
Marche Manuelle | Arrêt | Augmenter la Vitesse
Supposons que Pi appuyé = 1 et Pi relâché = 0
Table de vérité :
P1 | P2 | P3 | Clavier
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 

## Slide 8
2- Fonctions logiques décrites par une
table de vérité
  2-3 Recherche d’une fonction logique à partir de sa table de vérité:
   Première forme canonique : Appliquer le premier théorème d’expansion de Shannon : La somme des 1
   Deuxième forme canonique : Appliquer le deuxième théorème d’expansion de Shannon) : Le produit des Zéro

## Slide 9
2- Fonctions logiques décrites par une
table de vérité
Exemple la fonction MAJ :
Combinaison | A | B | C | MAJ (A,B,C)
C0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | 0 | 0 | 1 | 0
C2 | 0 | 1 | 0 | 0
C3 | 0 | 1 | 1 | 1
C4 | 1 | 0 | 0 | 0
C5 | 1 | 0 | 1 | 1
C6 | 1 | 1 | 0 | 1
C7 | 1 | 1 | 1 | 1
La fonction MAJ = 1 si on a : (C3) OU (C5) OU (C6) OU (C7)
Soit : (A=0,B=C=1) OU (B=0,A=C=1) OU (C=0,A=B=1) OU (A=B=C=1)
Si Pi représente une fonction logique qui identifie une combinaison i, alors :
MAJ = P3 + P5 + P6 + P7

## Slide 10
2- Fonctions logiques décrites par une
table de vérité
Exemple la fonction MAJ :
Recherche de Pi : P3 = 1 si (A=0) ET (B=1) ET (C=1)
Or un produit ne vaut 1 que si tous les termes du produit sont dans l’état 1.
D’où :
Première forme canonique :
MAJ = P3 + P5 + P6 + P7

## Slide 11
2- Fonctions logiques décrites par une
table de vérité
Exemple la fonction MAJ :
Deuxième forme canonique :
La fonction MAJ = 0 si on a : (C0) ET (C1) ET (C2) ET (C4)
Soit : (A=B=C=0) ET (C=1,A=B=0) ET (B=1,A=C=0) ET (A=1, B=C=0)
Si Pi représente une fonction logique qui identifie une combinaison i, alors:
MAJ = P0 . P1 . P2 . P4
Or une somme ne vaut 0 que si tous les termes de la somme sont dans l’état 0.
D’où :

## Slide 12
Simplification des fonctions
La fonction de simplification des circuits logiques consiste à minimiser le nombre de portes à réaliser (équation comportant moins de termes ou moins de variables par termes).
Deux méthodes de simplification sont utilisées :
1- La simplification algébrique
2- Les tableaux (diagrammes) de KARNAUGH

## Slide 13
3- Simplification algébrique
Appliquer les théorèmes l’algèbre de Boole
1- Utilisation successives des théorèmes de Morgan
2- Multiplication des termes de l’expression pour obtenir une somme de produit
3- Vérification de chaque produit pour trouver les variables communes dans les divers termes et la mise en facteur de ces derniers (la mise en facteur permet d’éliminer un ou plusieurs termes).

## Slide 14
3- Simplification algébrique
Exemple 1 :
Théorème de Morgan
Annulation de la double bar
Mise en facteur
Développement
Mise en facteur
Puisque a . a = a
Puisque

## Slide 15
3- Simplification algébrique
Exemple 2 :
Mise en facteur
Puisque
Mise en facteur
Puisque
Méthode 1 :

## Slide 16
3- Simplification algébrique
Exemple 2 :
Puisque
Mise en facteur
Puisque
Mise en facteur
Méthode 2 :

## Slide 17
3- Simplification algébrique
Application:
Montrez que :

## Slide 18
4- Diagrammes de KARNAUGH
  4-1 Définition : C’est une représentation graphique de la table de vérité d’une fonction de Boole
Si « N » est le nombre de variables manipulées, le diagramme de Karnaugh est un tableau rectangulaire de 2N cases.
Chaque ligne de la table de vérité est représentée par une case.
Dans chacune de ses cases, on porte l’une des 2N combinaisons possibles des N variables.
Les variables sont disposées selon le code binaire réfléchi (code de Gray), de telle sorte qu’un seul bit change lorsqu’on passe d’une colonne à la suivante, ou d’une ligne à la suivante.

## Slide 19
4- Diagrammes de KARNAUGH
  4-2 Exemple de représentations :
Exemple à 2 variables : Soit la fonction à 2 variables suivante :
table de vérité  Diagramme de KARNAUGH
Table de vérité |  |  |  | 
 | a | b | S | 
 | 0 | 0 | 1 | 
 | 0 | 1 | 0 | 
 | 1 | 0 | 0 | 
 | 1 | 1 | 1 | 
Diagramme de Karnaugh |  |  | 
 | a \ b | 0 | 1
 | 0 | 1 | 0
 | 1 | 0 | 1

## Slide 20
4- Diagrammes de KARNAUGH
  4-2 Exemple de représentations :
Exemple à 3 variables : Soit la fonction à 3 variables suivante :
Table de vérité |  |  |  |  | 
 | a | b | c | S | 
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
Diagramme de Karnaugh |  |  | 
 | ab \ c | 0 | 1
 | 00 | 1 | 1
 | 01 | 1 | 0
 | 11 | 1 | 0
 | 10 | 0 | 0

## Slide 21
4- Diagrammes de KARNAUGH
  4-3 Règles de simplification : groupement de cases:
Grouper (réunir, encercler) les « 1 » qui ne peuvent pas être combinés avec les autres
Grouper les « 1 » 2 à 2 : c-à-d identifier les cases qui peuvent être combinées d’une façon unique avec une autre. Une case qui peut être combinée de plus d’une façon est temporairement ignorée
Grouper les « 1 » 4 à 4 : c-à-d identifier les cases qui peuvent être combinées d’une façon unique avec 3 autres cases

## Slide 22
4- Diagrammes de KARNAUGH
  4-3 Règles de simplification : groupement de cases:
Recommencer la même procédure pour les groupements de 8 « 1 »
Arrêter si toutes les cases de « 1 » sont encerclées
Traduire chaque regroupement par son expression booléenne.

## Slide 23
4- Diagrammes de KARNAUGH
  4-3 Règles de simplification : groupement de cases:
Remarque 1 : Une case « 1 » peut être encerclée plusieurs fois, mais le nombre des groupements doit être minimum ; c-à-d il ne faut pas avoir des groupements qui soient inclus dans d’autres.

## Slide 24
4- Diagrammes de KARNAUGH
  4-3 Règles de simplification : groupement de cases:
Remarque 1 : Une case « 1 » peut être encerclée plusieurs fois, mais le nombre des groupements doit être minimum ; c-à-d il ne faut pas avoir des groupements qui soient inclus dans d’autres.
Remarque 2 : Cette règle de simplification peut être appliquée à l’envers. C-à-d on commence tout d’abord à chercher les groupements de 2N-1 de « 1 ».

## Slide 25
4- Diagrammes de KARNAUGH
  4-3 Règles de simplification : groupement de cases:
Remarque 3 :
La réunion d’un doublé de « 1 » adjacents dans un diagramme de Karnaugh élimine la variable qui est à la fois complémentée et non complémentée.
La réunion d’un quadruplet de « 1 » adjacents dans un diagramme de Karnaugh élimine 2 variables (4 = 22).
La réunion de 8 cases de « 1 » adjacents dans un diagramme de Karnaugh élimine 3 variables (8 = 23).
En conclusion, La réunion de N cases de « 1 » adjacents dans un diagramme de Karnaugh telle que (X = 2Y) entraine l’élimination de Y variables.

## Slide 26
4- Diagrammes de KARNAUGH
  4-4 Illustration : Soit la fonction « F » définie par :
  Simplifier cette fonction en utilisant la méthode graphique reposant sur la représentation en diagramme de Karnaugh.

## Slide 27
4- Diagrammes de KARNAUGH
  4-4 Illustration : Solution :
On a 3 groupements de 4 « 1 », 2 groupements de 2 « 1 »,
1 groupement de un seul « 1 »,
On décrit alors facilement l’expression booléenne la plus simple de la fonction F :

## Slide 28
4- Diagrammes de KARNAUGH
  4-5 Les valeurs indifférentes ou non spécifiées:
Le symbole «  » peut prendre indifféremment la valeur « 0 » ou « 1 » on remplace donc par « 1 » uniquement ceux qui permettent de simplifier une expression par regroupement.
Exemple :

## Slide 29
4- Diagrammes de KARNAUGH
  4-6 Exercice d’application :
Sur les cadrons des montres, des calculatrices et de toutes appareils numérique en général, les chiffres sont affichés grâce à des circuits intégrés formés de 7 diodes luminescences en forme de bâtonnets permettant de représenter tout chiffre (0 à 9).
L’allumage d’un segment se fait par une mise à « 1 » de l’anode qui joue le rôle d’entrée.
1. On désire chercher le schéma du circuit logique qui permet la commande de ce dispositif à partir de la combinaison binaire simple DCBA (de poids respectivement : 23 22 21 20) correspondant au nombre à représenter. Ecrire la table d’implication des fonctions, simplifier à l’aide de tableaux de Karnaugh puis dessiner le logigramme du circuit, d’entrées DCBA et de sorties a, b, c, d, e, f, g, en utilisant des portes « NAND ».
2. Chercher les équations du circuit logique qui permet de retrouver le nombre binaire (A, B, C et D) à partir de la lecture de l’affichage (c-à-d de la lecture de : a, b, c, d, e, f et g).
N.B. Utiliser les états indifférents pour les combinaisons 1010 à 1111 (A à F).